## Slide 3
Основные свойства (ДОТК)
Сравнения с полем скоростей поверхностных течений показали, что
ДОТК хорошо коррелируют с направлениями
скоростей поверхностных течений.
Тем выше скорости, тем выше коэффициенты корреляций.

## Slide 4
Основные свойства (ДОТК)

## Slide 7
Композиция ДОТК за 21-30.09.2003
(позволяет восстановить циркуляцию
на всей поверхности акватории за 10 дней)
Для сравнения приведены
отдельные изображения с21 по 30 сентября 2003 г.,
использованные для построения композиции

## Slide 8
1. Определение центров вихрей
a).Для Xi=(xi,yi) для каждого из K секторов вычисляется
min k=||Dj-DMj||, J: ||Xi-Xj||<R0 ,
D0,D'
Dj - ДОТК в точке Xj, DMj - оценка линейной модели Dj
DMj= D0+D'j , j - arctg(xj,yj).
b). Критерий отбора:
 k < 
D'k > 0 for k
2. Оценка параметров формы вихрей
Радиус:
r={[(x-x0)cos +(y-y0)sin]+ [-(x-x0)sin +(y-y0) cos]}0.5 , 0 r R
Параметры вихря G*={x0,y0,R, ,}:
(x0,y0) – центр вихря;
R – масштаб;
 - эксцентриситет;
 - угол отностительно большей оси.
Процедура оценки параметров:
G*=min ||Din||, где Din – нормальная составляющая ДОТК.
G i

## Slide 9
Результаты работы алгоритма
Скорости поверхностных течений
за 10.10.95, полученные метод морских маркеров.
Белые квадратики
-потенциальные центры вихрей
Внешние эллипсы- границы вихрей:
белые - оценка в первом приближении;
черные - оценка с оптимизацией.

## Slide 10
ВЫВОДЫ:
1. Cтатистически значимые доминантные ориентации термических контрастов (ДОТК) связаны с основными мезомасштабными объектами на поверхности океана– вихрями, течениями и струями.
2. Пространственно-временное осреднение – композиция -позволяет выделить наиболее устойчивые во времени ДОТК. (Около 20% ДОТК с высокой статистической значимостью теряют устойчивость в течении суток.)
3. Композиционные ДОТК, рассматриваемые как аналоги векторов скоростей течений, позволяет в автоматическом режиме оценивать параметры вихревых структур поверхности океана.