## Slide 1: Использование данных SSM/I для определения границы и высоты снежного покрова с целью мониторинга опасных гидрологических процессов на реках Европейской части России
Центр космических информационных систем и технологий наблюдений Росавиакосмоса 2003г
Notes: В настоящее время микроволновые измерения характеристик снежного покрова из космоса являются единственным средством, альтернативным наземным измерениям, и позволяют восстанавливать информацию о сезонном снеге с такой точностью, которая приемлема для гидрологических расчетов в локальных, даже очень небольших бассейнах. Для анализа информации используются статистические модели и не требуется присутствие эксперта-аналитика, что исключает субъективный взгляд человека на восстановленные характеристики и дает возможность организовать автоматизированные системы обработки информации и мониторинга.

## Slide 2: Задача: оценить границы и высоту снежного покрова по данным SSM/I
Исходные данные:
- грубые и точные файлы SSM/I за 3 года;
- синоптические данные ГМЦ за 2 года;
- цифровые карты на бассейн реки Ока.
Критерий: минимум СКО невязок между оценками и наземными измерениями.
Методы: статистика и МНК.
Инструменты: базы данных, MapInfo, Visual C++

## Slide 3: Сравнительные характеристики радиометров
Радиометр | Частотные каналы, ГГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
МТВЗА-ОК | 6.9 | 10.6 | 18.7 | 23.8 | 31.5 | 36.7 | 42 | 48 | 52.3 | 57 | 89 | 183.31
AMSR-E | 6.925 | 10.65 | 18.7 | 23.8 |  | 36.5 |  | 50.3 | 52.8 |  | 89 | 
SSM/I |  |  | 19 | 22 |  | 37 |  |  |  |  | 85 | 
Частота | Разрешение вдоль полета, км | Разрешение вдоль скана, км | Размер пиксела, км | Длина волны, см
19 Ггц | 69 | 43 | 25 | 1.55
22 Ггц | 60 | 40 | 25 | 1.35
37 Ггц | 37 | 28 | 25 | 0.8
85 Ггц | 15 | 13 | 12.5 | 0.35
Сравнительные характеристики радиометров
Характеристики радиометра SSM/I
Notes: В данный момент на орбите на борту спутников серии DMSP F13, F14, F15 находятся датчики SSM/I, которые получают информацию в трех каналах 19, 22, 37, 85 Ггц. На спутнике Aqua установлен прибор AMSR-E, который еще не вышел на штатный режим передачи данных, на нашем спутнике “Метеор-3М ” находится радиометр МТВЗА-ОК, который, к сожалению, неисправен. Все эти радиометры являются пассивными датчиками и измеряют естественное излучение земной поверхности.
В настоящее время мы используем радиояркостные температуры со спутников F13 и F15 как в грубых (с разрешением 50км), так и в точных каналах (12,5км) для территории всей России (табл. 2).

## Slide 4
Изменения высоты снежного покрова, радиояркостных температур
и межканальных разностей температур
для метеостанции Большой Порог за период 2001-2002г.г.
Notes: Различные канальные разности отслеживают начальный период накопления снега (37v-85v - октябрь-декабрь), основной период (19v-37v – декабрь-апрель) и начало таяния (апрель-май). Для визуального анализа изменения канальных температур и их разностей от высоты снежного покрова Нс разработана программа, позволяющая в диалоговом режиме отобразить заданные каналы и разности для любой точки территории РФ, указываемой курсором на карте.
Проверены различные опубликованные алгоритмы распознавания снежного покрова и разработана программа определения границ снежного покрова.

## Slide 5: Изменение разностей радиояркостных температур в начальный период зимы
Notes: Был исследован характер изменения разностей температур (поляризационных и межканальных) в 10-ти дневном переходе от осени (5 дней до выпадения снега) к зиме (5 дней первого снега). В среднем, выпадению снега соответствует температура –2.5оС. Высота снежного покрова за первые два дня в среднем составляет 3 см. Максимальный градиент межканальных разностей яркостных температур (от 0.5 до 2.5 оК) приходится на первые два дня после выпадения снега.

## Slide 6
Notes: Качество алгоритмов распознавания СП проверялось по данным метеостанций. Большие ошибки в европейской части – 0.4. Причина, вероятно, в мокром снеге и теплой зиме. За Уралом ошибки в 2 раза меньше.

## Slide 7: Зависимость средних значений поляризационных и межканальных разностей яркостных температур каналов от высоты снежного покрова
Зависимость средних значений поляризационных и межканальных разностей
яркостных температур каналов от высоты снежного покрова
Notes: Для исключения наземной температуры из яркостных канальных температур можно перейти к относительному коэффициенту излучения.
Анализ полученных результатов привел к следующим основным выводам:
- изменения высоты снежного покрова идентифицируется каналами SSM/I только до высоты 80см, при Нс > 80см яркостные температуры каналов достоверно не изменяются;
- зависимость яркостных температур Тк всех каналов от высоты носит нелинейный характер - кривые разностей имеют явно выраженный максимум, который потребует вторых и, возможно третьих, степеней яркостных температур в полиноме модели снежного покрова;
- поляризационные разности каналов менее чувствительны к вариациям высоты снега Нс, чем межканальные (19-37 и 37-85) разности;
- межканальные разности 37-85 наиболее чувствительны к слабому (Нс < 20см) СП, а разности 19-37 почти линейно возрастают до Нс= 40см;

## Slide 8: Поведение температуры поверхности, высоты снега и радиояркостных межканальных разностей зимой 2001.2002г.г. для нескольких метеостанций бассейна Оки
Notes: Микроволновые характеристики влажного снега существенно отличаются от сухого снега из-за изменения структуры. Чем тоньше слой снега, тем быстрее происходит изменения структуры снега, связанные с изменением поверхностной температуры. Значительные ошибки требуют предварительной оценки структуры снега в каждом пикселе и более тонких алгоритмов распознавания сухого и влажного снега.
Задача наших исследований - поиск модели оценки высоты снежного покрова по яркостным температурам SSM/I. Был проверен ряд линейных полиномов как с яркостными температурами, так и с их разностями. Критерием выбора лучшей модели из числа рассмотренных был минимум оценки среднеквадратического отклонения невязки между измерениями снежного покрова на метеостанциях и результатами расчета по модели. Модели представляли собой передаточные функции “черного ящика” без какой-либо интерпретации физического значения полученных коэффициентов. В качестве критерия оценки качества принималось среднеквадратическое отклонение невязки оценки высоты снежного покрова модели и измерения этой высоты на метеостанциях.

## Slide 9
Изменение наземной температуры и высоты снежного покрова,
измеренных на метеостанции, и межканальных разностей SSM/I
в течение зимы 2001-2002г.г. для метеостанции Можайск
Установление
снежного окрова
Первая глубокая оттепель,
разность 19v-37v реагирует
на появление воды
Отсутствие снега
Notes: Методика оценки качества полиномов для разных моделей состояла в следующем. По каждой метеостанции выбирались все измерения высоты снежного покрова за 2 года, определялись начало и конец каждого зимнего периода. При этом, вероятно, в качестве “конца зимы”следует рассматривать первую глубокую оттепель, во время которой в снежном покрове образуется вода, а затем и ледяные включения, полностью изменяющие характер излучения – рассеяния. На рис.2 показаны графики изменения межканальных разностей, температуры поверхности и высоты снежного покрова для одной из метеостанций бассейна Оки.

## Slide 10
Использование одного полинома для определения высоты снежного покрова для трех зим
Notes: Поскольку зимы отличаются одна от другой, то для каждой зимы нужно или адаптировать модели, или разрабатывать обучающийся алгоритм, использующий информацию о предшествующих зимах и выбирающий некие критерии сходства для текущей зимы.

## Slide 11
Использование полиномов для определения высоты снежного покрова по каждой из трех зим в отдельности дает минимальные среднеквадратические ошибки

## Slide 12
Сравнение нескольких моделей восстановления высоты снежного покрова
и гистограмма среднеквадратических отклонений для региона Оки
для первой модели по зиме 2001-2002г.г.
Notes: В соответствии с полиномом каждой модели формировалась матрица и методом наименьших квадратов находились искомые коэффициенты.
Для каждой метеостанции вычислялась среднеквадратическое отклонение невязки между измеренным значением высоты снежного покрова и вычисленным по полиному модели, оценивалось среднее значение и среднеквадратическое отклонение по всем метеостанциям и строилась гистограмма распределения среднеквадратических отклонений. По бассейну Оки среднеквадратическое отклонение модельной глубины снежного покрова по сравнению с измеренными на метеостанциях значениями равно 2.8 см по зиме 2001-2002 г.г. (было использовано 2003 измерения на 42 станциях).

## Slide 13
Сравнение 6 моделей оценки высоты снежного покрова и гистограмма среднеквадратических отклонений для первой модели по зиме 2001-2002г.г.
Notes: Та же оценка для всей территории России составила 5-6см (несколько различаются результаты по восходящим и нисходящис виткам SSM/I). В расчетах участвовало 115076 измерений на 987 станциях.

## Slide 14
Интерполяция высоты снежного покрова в промежуточных между станциями пикселах
Вычисление коэффициентов модели высоты снежного покрова для точки курсора с использованием
коэффициентов ближайших станций
Notes: Значения в промежуточных пикселах интерполируются с некоторым весовым коэффициентом в зависимости от значения коэффициентов 4-х соседних станций. Такой подход хорош там, где функция Нс монотонна в промежутках между станциями и не изменяется плотность леса.

## Slide 15
Графики изменения температур для степи (Кустанай) и тайги (Червянка)

## Slide 16: Оценки средних поляризационных разностей для 3-х каналов по зимнему периоду и плотность леса
Notes: Коэффициенты полинома зависят от доли леса и, возможно, от других ландшафтных характеристик [4,6] в пикселе станции – чем меньше леса, тем точнее оценка Нс по модели, т. е. необходимо найти эффективный метод учета доли леса в пикселе в полиноме модели.
Мы попытались построить карту леса для территории России только на основании данных SSM/I. Если из данных радиометра выделить только зимние дни и оценить средние значения разности поляризаций по каждому каналу, то можно получить статистику, косвенно характеризующую плотность леса в каждом пикселе. На этом основана попытка оценки плотности леса с помощью исключительно данных SSM/I.

## Slide 17
Корреляция плотности леса по карте и по грубым данным SSM/I

## Slide 18
Пикселы, в которых ошибка между оценкой плотности леса по грубым данным SSM/I и плотностью леса по карте М1:200000 более 20%

## Slide 19
Карта плотности леса по каналу 19ггц

## Slide 20: Корреляция плотности леса по карте и по точным данным SSM/I.
Notes: Были получены оценки средних и среднеквадратических отклонений поляризационных разностей по зимнему периоду как с использование грубых данных (F13), так и данных по точному каналу за 2003г. (F15). Проведено сравнение полученных результатов с топографическими картами и данными дистанционного зондирования в видимом диапазоне для нашего тестового бассейна. Связь оказалась линейной, коэффициент корреляции для каналов был в диапазоне 0.85-0.95. В дальнейшем мы собираемся расширить работу в этом направлении.

## Slide 21: 95 пикселов, ошибка в которых по точным данным более 20%

## Slide 22
г.Серпухов
Материалы видеоданных МСУ-Э и ASTER, использованные для анализа пикселов, в которых ошибка превышает 20%

## Slide 23
Пример использования данных МСУ-Э и ASTER для проверки пикселов с большими ошибками

## Slide 24
Восстановленная высота снежного покрова и влагозапаса в бассейне Оки на 09.01.2002г. (перед началом первой оттепели)
Notes: 1. Использование данных пассивных радиометров позволяют восстанавливать характеристики снежного покрова.
2. Высота снежного покрова определена с точностью до 3см для сухого холодного снега.
3. После первой оттепели следует подбирать другие модели или использовать более сложный алгоритм.

## Slide 25: Высота снежного покрова в бассейне Оки 09.01.2002г. По данным SSM/I и Гидрометцентра