## Slide 1
Работы с архивными данными дистанционного зондирования Земли раздела Госфонда ВНИИГМИ-МЦД
http://www.meteo.ru
Хохлова А.В., Георгиева Л.А, Гонтарь Н.И., Тимофеев А.А.

## Slide 2: Госфонд
упорядоченная, постоянно пополняемая совокупность документированной информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении, получаемой в результате деятельности Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
основная задача - накопление и сохранение информации о состоянии окружающей природной среды и ее загрязнении.

## Slide 3: Архивы спутниковых данных на технических носителях в Госфонде ВНИИГМИ-МЦД
Общий объем – более 500 Гб
Источники – учреждения Росгидромета, международный обмен и др.
Состав: несколько видов данных, в цифровом и графическом формате
Носители: CD ROM, МЛ, МЛ ЕС ЭВМ, картриджи
Процедура занесения данных в Госфонд ВНИИГМИ-МЦД: описание массива, описание носителей, акт

## Slide 4: Источники данных и состав архивов
-> НИЦ Планета – графическая информация в формате jpg и raw по данным полярно-орбитальных и геостационарных спутников
->ИПГ – данные о проникающей радиации со спутников Метеор
ВНИИГМИ-МЦД – радиометрические данные со спутников Метеор
Франция, CNES, - радиометрические данные прибора Скараб разного уровня обработки, спутник Метеор
-> США, NSIDC – данные по яркостным температурам в полярных регионах, прибор SSM/I, DMSP
-> Якутия – США, данные полярно-орбитальных спутников NOAA (HRPT)

## Slide 5: Каталогизация и описание данных
Метаданные для технических носителей
Формат метаданных – CEOS (спутник, прибор, уровень обработки, пространственно-временные характеристики, источник данных и т.д., всего 15 полей)
Каталог - база метаданных в Access
Каталог - база метаданных в MySQL
Интернет-каталог (статический)
Описание массивов, перечень носителей

## Slide 6: Каталог метаданных (http://www.meteo.ru/rihmi/oa.htm)

## Slide 7: Хранение
Технические носители (МЛ более 100, МЛ ЕС ЭВМ более 100, CD ROM около 1000)
Перенос данных в роботизированную библиотеку - в стадии технологической отработки

## Slide 8: Задачи, решаемые на архивных данных
Разработка и отладка методик расчета и восстановления поверхностных параметров
Климатические исследования, мониторинг окружающей среды, анализ временной изменчивости

## Slide 9: Обзор научных работ, проводимых на архивных данных
СкаРаБ
Метеор 3/7, 1994-95 гг. – Scanner for Radiance Balance
4 канала (0.5 – 0.7 мкм, 0.2 – 0.4 мкм, 0.2 –50 мкм, 10.5 – 12.5 мкм)
Размер пикселя 60 х 60 кв. км
Количество пикселей в строке 51
Обработка – CNES, Франция, ВНИИГМИ-МЦД
Восстановление ТПО.
IR, LW – сравнение рассчитанных и измеренных.

## Slide 10: СкаРаБ +ТПО восстановление температуры поверхности океана (ТПО)

## Slide 11: СкаРаБ + ТПО + атмосфера - cравнение измеренных и рассчитанных IR, LW
 | N | DT, K | CD, K | DLW, вт/м2 стер | SD (DLW) вт /м2 стер
CNES, климат RIHMI, климат | 592 532 | 0.15 -0.22 | 1.80 1.72 | 3.80 2.82 | 2.58 2.52
RIHMI, LOWTRAN7 | 140 | -4.67 | 2.57 | -4.85 | 4.80
Cредние и среднеквадратичные ошибки
<- Пиксели, по которым производилось сравнение

## Slide 12: СкаРаБ + ТПО + атмосфера ошибки расчета IR и LW для пикселей, идентифицированных как безоблачные и частично облачные

## Slide 13: NOAA POES – станция HRPT, Якутск
Данные с 1995 г.
Программный комплекс для обработки
Региональный проект РФФИ – Республика Саха 2000 –2001 г. - создание базы данных по лесным пожарам на основе данных NOAA для территории Якутии

## Slide 14: NOAA POES - алгоритмы для обнаружения пожаров по архивным данным
KA:T3 > 311 K, T3 - T4 >12 K, T4 > 290 K, A1 < 10%, A2 - A1 > 2%,
IGBP:T3 > 315 K, T3 - T4 >8 K, NDVI >0.05, тест на облачность и блики,
Ti и Ai - значение температуры или альбедо i-канала.

## Slide 15: NOAA 14 - пожары за 23.06.2000, регион 48-53 N и 130-133 E

## Slide 16: NOAA 14 - пожары за июль 2000 60-65 N, 120-140 E
Количество пожаров | Мажор. оценка общей сгоревшей площади, кв. км | А1, % | Т3, К | Т3-Т4, К
107/53 | 109/31 | 5.9 | 319.4 | 22.6

## Slide 17: SSM/I - яркостная температура в полярных регионах
Данные – яркостные температуры на сетке в полярных регионах, спутники F8, F11, F13, с 1987 г., производятся и распространяются NSIDC USA на CD ROM
Работы
Разработка ПО для формирования временных рядов.
Анализ временных рядов яркостной температуры, осредненной по заданной площади.

## Slide 18: SSM/I - временной ход яркостной температуры в 7 каналах для полярных регионов (600х600, 12.5 км, 300x300, 25 км) Арктика Антарктика

## Slide 19: SSM/I – статистики яркостной температуры в 7 каналах для полярных регионов (600х600, 12.5 км, 300x300, 25 км)
 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7
M, N | 238.8 | 222.9 | 234.8 | 205.5 | 237.6 | 233.1 | 208.6
M, S | 232.1 | 204.1 | 203.8 | 152.4 | 210.7 | 215.0 | 172.1
SD, N | 15.4 | 15.8 | 5.2 | 5.8 | 7.4 | 10.0 | 8.9
SD, S | 2.5 | 2.5 | 6.1 | 10.5 | 4.0 | 3.1 | 7.0

## Slide 20: SSM/I - аномалии среднегодовых яркостных температур Арктика Антарктика

## Slide 21: SSM/I - аномалии годовых среднеквадратичных отклонений Арктика Антарктика

## Slide 22: SSM/I - тенденции годовых значений: Средние - N 0.24 K/10 лет; S 0.15 K/10 Среднеквадратичные - N 0.53 K/10 лет; S -0.12 K/10 лет ___________________________________________ Спектры временных рядов