## Slide 1: Пассивное микроволновое зондирование Земли : прошлое, настоящее и планы на будущее
Е. А. Шарков
Институт космических исследований РАН
E-mail: esharkov@iki.rssi.ru

## Slide 2: Введение
Стремительное внедрение за последние 10-15 лет методов и средств микроволновой диагностики в аэрокосмические наблюдения явилось следствием принципиально новой ( по отношению к оптическому и инфракрасному диапазонам) физической информативности микроволнового зондирования при изучении земных объектов ( поверхности и атмосферы ). Развитие и эволюция приборного парка и научно-исследовательских проектов микроволнового зондирования происходило, разумеется, весьма неоднородным и неравномерным образом. Тем не менее на сегодняшний день ни одна потенциальная крупная спутниковая миссия по исследованию Земли не обходится без включения в нее пассивных радиофизических приборов в той или иной конфигурации. В настоящей сообщении анализируется некоторые исторические элементы развития микроволновых миссий (включая вопросы развития приборного парка), современное состояние и некоторые планы на будущее .

## Slide 3: Элементы истории развития микроволновой радиометрии
    1946г. Первые микроволновые исследования радиоизлучения атмосферы ( проф. Дике) (= 1,5 см,  T = 8 K ).
    1962г. запуск космического корабля Mariner-2 для исследования структуры и физико-химического состава облачных слоев Венеры при помощи двух-частотной методики (= 1,35 и 1,9 см,  T = 2 K ).

## Slide 4
    1968г. ( 1970г.) ИСЗ «Космос –243» («Космос-384») многочастотный бортовой радиотепловой комплекс (= 0,8; 1,35; 3,4 и 8,5 см,  T = 0,7- 2 K ). Ограничения - трассовый режим, отсутствие информации по пространственным полям излучения, поляризационным свойствам поверхностей и по атмосферным профилям .
    1972 г. ИСЗ Nimbus-5 . Панорамный сканирующего радиотеплового комплекса ESMR (= 1,55 см,  T = 1,5К). Антенна – ФЭАР. Радиотепловой зондировщик NEMS ( три канала в 5-мм линии кислорода и два канала для зондирования по двух-частотной методике – 1,35 и 0,8 cм )

## Slide 5
Системы микроволнового зондирования
Системы
трассерного
типа
Системы
панорамного
типа
( сканеры )
Измерительные
системы
( зондировщики)

## Slide 6
    1973г. – КК Skylab . Радиометр дециметрового диапазона ( длина волны 21 см ) . Антенна – ФР (диаметр- 100 см ) . Радиотепловой комплекс сантиметрового диапазона с антенной системой параболического типа со значительной апертурой ( диаметр 117 см ) и механическим сканированием ( полоса – 180 км ) .
    1975г. – ИСЗ Nimbus-6. Панорамный сканирующего радиотеплового комплекса ESMR (= 0,8 см,  T = 1,5К). Антенна – ФЭАР,
    две поляризации . Радиотепловой зондировщик –сканер SCAMS ( три канала в 5-мм линии кислорода и два канала для зондирования по двух-частотной методике – 1,35 и 0,8 cм ).

## Slide 7
      1978, 1979гг. – NOAA-5 , 6 . Зондировщик – сканер (четыре канала в 5-мм линии кислорода ).
      1978г. - Nimbus-7 ( 1988г.) и КК Seasat (90 суток). Многочастотный (5 частот ) и двух-поляризационный (вертикальная и горизонтальная) панорамный комплекс SMMR. Коническое сканирование с фиксированным углом наблюдения ( 50° ) .
      1979г. КС Салют-6. Космический раскладывающийся радиотелескоп КРТ-10 с диаметром антенного зеркала 10 м и на длинах волн 72 и 12 см .
      Проекты (1978-1982гг.) космических радиоантенн с апертурами 100 м – 10000 м .

## Slide 8: Современное состояние микроволновой радиометрии
DMSP
Mission
TRMM
Mission
Aqua
Mission
ADEOS-II
Mission
Сканер-
SSM/I
Зондировщик
SSM/T-2
Сканер-
TMI
Сканер-
AMSR-E.
Cканер-
зондировщик
AMSU-A .
Сканер-
AMSR

## Slide 9: Характеристики спутниковых микроволновых систем
Прибор | SSM/I | TMI | AMSU-A | AMSR-E | AMSR
Полоса обзора, км | 1400 | 760 | 1650 | 1445 | 1600
Элемент разрешения | 15-60 | 6-50 | 40 | 5-60 | 5-50
Частоты, ГГц | 19,3-85,5 4 канала | 10,7-85,5 5 каналов | 15-90 15 каналов | 6,9 – 89 6 каналов | 6,9 – 89 8 каналов
Год запуска, спутник | 1987, DMSP | 1997, TRMM | 2002, Aqua | 2002, Aqua | 2002, ADEOS-II

## Slide 10: Потенциальные направления развития систем микроволнового зондирования
Синтез
сканеров и
зондировщиков
Микроволновые
системы с
макроантеннами
Микроволновые
системы
апертурного
синтеза
Лимбовые
микроволновые
системы
зондирования
Синтез
оптических и
радио
телескопов
Микроволновые
поляриметрические
системы

## Slide 11
        Потенциальные миссии :
        МТВЗА-ОК ( РФ, ИСЗ Сич 1М ) ;
        CMIS ( США, программа NPOESS );
        GMS ( США, программа GOES ) ;
        CLOUDS ( ESA/NOAA);
        MEGHA-TROPIQUES (CNES/ISRO)
Синтез сканеров и зондировщиков

## Slide 12: Миссия МТВЗА-ОК ( РФ, ИСЗ Сич 1М )
Частотные каналы ( сканерного типа ) - 6.9, 10.6, 18.7, 23.8, 31, 36.5, 42, 48, 89 ГГц. Каждый канал с двумя поляризациями.
Частотные каналы измерительного типа - 10 каналов в полосе поглощения кислорода 5 мм, 3 канала в полосе поглощения водяного пара ( 183 ГГц).
Основная апертура антенны – 60 см.
Полоса конического обзора – 2000 км.
Элемент разрешения - от 7 до 200 км.
Угол наблюдения ( на поверхности Земли ) - 65 °.

## Slide 13: Микроволновый сенсор Conical Microwave Imager/Sounder (CMIS ) ( США )
The National
Polar-orbiting
Operational
Environmental
Satellite
System ( NPOESS)
( 2008)
NASA, NOAA, DoD
NOAA
DMSP
CMIS

## Slide 14: Микроволновый сенсор Conical Microwave Imager/Sounder (CMIS ) ( США )
Частотные каналы ( сканерного типа ) - 6, 10, 18, 23, 36, 89 ГГц. Каждый канал с двумя поляризациями.
Частотные каналы измерительного типа - в полосе поглощения кислорода 5 мм, и в полосе поглощения водяного пара ( 183 ГГц).
Поляриметрический канал (параметры Стокса ) 18 ГГц
Измерительные каналы – 77.
Два рефлектора с апертурами – 220 и 70 см.
Полоса конического обзора – 1700 км.
Элемент разрешения - от 7 до 200 км.
Угол наблюдения ( на поверхности Земли ) – 53 -58°.

## Slide 15: Эволюция микроволновых систем
Прибор | SSM/I | TMI | SSMIS | AMSR-E | CMIS
Диаметр антенн | 0,6 м | 0,6 м | 0,7 м | 1,6 м | 2,2 м
Число измерительных каналов | 7 | 9 | 24 | 12 | 77
Масса | 56 кг | 62 кг | 96 кг | 324 кг | 250 кг
Мощность | 45 Вт | 50 Вт | 135 Вт | 350 Вт | 225 Вт
Время жизни | 3 г | 3 г | 5 лет | 6 лет | 7 лет

## Slide 16: Cloud and Radiation monitoring satellite (CLOUDS) project (ESA) Цель проекта- разработка нового поколения спутниковых систем для детального и долговременного мониторинга облачных систем и связанных с ними радиационных процессов.
Cloud Ice and
Water-vapour Sub-mm Imaging
Radiometer (CIWSIR)
Частоты- 150, 183 (три канала),
220, 462, 682, 874 ГГц.
Элемент разрешения- 10км.
Антенна: две апертуры- 40 и 16 см.
Полоса обзора – 1400 км.
Сканирование-коническое ( 53°).
Cloud Liquid-water And
Precipitation
Microwave Imaging
Radiometer (CLAPMIR) .
( сканер-зондировщик)
Частоты- 6,9; 10; 18; 23; 36; 89ГГц.
Четыре канала поляриметрические
По 4 канала в линиях кислорода
( 55 и 118 ГГц).

## Slide 17: MEGHA-TROPIQUES project (CNES/ISRPO) Цель проекта- разработка нового поколения спутниковых систем для быстрого мониторинга конвективных тропических облачных систем и связанных с ними массо и энергообмена в тропиках (наклонение орбиты-22°, время обзора- до 2 часов).
Sondeur Atmospherique
du Profil d’Humidite Intertropicale
par Radiometrie ( SAPHIR )
Шесть каналов в линии 183 ГГц .
Элемент разрешения –10 км.
Точность измерения содержания
водяного пара 10-20% на 6 уровнях
в тропосфере от 2 км до 12 км.
Microwave Analysis and Detection
of Rain & Atmosphere (MADRAS)
Частоты – 10,6; 18; 23; 36; 89 и
157 ГГц.
Элементы разрешения –от 6 до 50 км

## Slide 18: .
Soil Moisture and Ocean Salinity (SMOS) mission(ESA).
Требования I этапа ( ESA) - пространственное разрешение от 30-60 км для диапазона 21 см ( L band ).
Требования II этапа ( NASA) - 10 км.
GEO/SAMS Mission ( NASA) .
Synthetic thinned array radiometry ( STAR) technology.
Антенна – решетка облучателей в виде буквы Y.
Антенна – случайное поле небольших антенн ( либо
фиксированных , либо перемещающихся хаотическим образом в пространстве ( покрытие плоскости UV) .
Микроволновые системы апертурного синтеза

## Slide 19
Ocean-salinity Soil-moisture Integrated Radiometer-radar Imaging System ( OSIRIS )
Микроволновые активно-пассивные системы
c макроантеннами.
Частоты радиометра – 1,41 и 2,69 ГГц.
Поляризации – В и Г ( для 1,41 ГГц - режим
поляриметрический ) .
Частота радара - 1,26 ГГц.
Поляризации радара – ГГ, ВВ, ГВ, ВГ.
Апертура антенны – 600 см ( 1200 см ) .
Элемент разрешения – 35  45 км.
Угол наблюдения- 40 º.
Полоса сканирования – 900 км.

## Slide 20: Eugene A. Sharkov . Passive Microwave Remote Sensing of the Earth: Physical Foundations. Springer/PRAXIS, ISBN 3-540-43946-3. London, Berlin, New York, Singapore, Tokyo. 2003, 605p.
http://www.springeronline.com