## Slide 1
Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева
Стефанский М. А. Клевцов М.
Проблемы
архивирования и сжатия данных дистанционного зондирования Земли в перспективной системе «Монитор»

## Slide 2
КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ «МОНИТОР-Э»
Характеристики КА | 
Параметры орбиты | 
- Высота, км | 550
- Наклонение, град | 97,5 (ССО)
Масса КА, кг | 650
Срок активного функционирования, лет | 5
Средство выведения | РН “Рокот”
Точность ориентации, град | 0,1
Точность стабилизации, град/с | 0,001
Мощность, Вт | 1200
Характеристики целевой аппаратуры | Оптико-электронный комплекс | 
 | I | II
Спектральные диапазоны, мкм | (панхром) | 0,54-0,59
 | 0,51-0,85 | 0,63-0,68
 |  | 0,79-0,90
Пространственное разрешение, м | 8 | 20/40
Полоса захвата, км | 90 | 160
Полоса обзора, км | 730 | 890
Скорость передачи информации, Мбит/с | 122,88 | 15,36/61,44
Долговременное запоминающие устройство, Гбайт | 2*25 | 
Прием данных ДЗЗ станциями
федерального, регионального
и местного уровня
Многоуровневая цифровая
обработка

## Slide 3
НАЗЕМНЫЙ КОМПЛЕКС ПРИЕМА
И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ КА ДЗЗ (НКПОИ)
Тип антенны Параболическое зеркало
Диаметр антенны 9 м
Диапазон частот 8000-8400 Мгц
Рабочая частота приема Перестраиваемая
Количество каналов 2
Скорость передачи по каждому каналу 15,36; 61,44; 122,88 Мбит/с
Максимальная скорость передачи 2 x 122,88 Мбит / с
Диапазон углов поворота антенной системы:
- по азимуту + 270
- по углу места от -2 до 92 
- наклон азимутальной оси 7
Ширина диаграммы направленности
антенны 16 угл. минут
Коэффициент усиления антенны 54,6 дб

## Slide 4
Федеральные и региональные станции приема космической информации
Комплекс
цифровой обработки
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТАМИ
Потребители
Комплекс архивирования
Комплекс
метеообеспечения
Комплекс планирования
Комплекс
маркетинга
НАЗЕМНЫЙ КОМПЛЕКС ПРИЕМА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
Комплекс анализа
и оценки качества
ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ, АРХИВИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ, АРХИВИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

## Slide 5
ЗАДАЧИ КОМПЛЕКСА АРХИВИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
 Оперативное хранение информации
 Подготовка к архивированию информации принятой от НКПОИ
 Архивирование информации прошедшую предварительную обработку
в комплексе цифровой обработки информации (КЦОИ)
 Формирование единого каталога информации, хранящейся в архиве
 Предоставляет по запросам потребителей внутри КАЦ изображения
и метаданные из базы данных и архива
 Архивирование и каталогизация продуктов КЦОИ
 Обновление информации на Web-сервере
 Защита от несанкционированного доступа и разрушения информации

## Slide 6
ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Технология RAID2 - распределение блок данных по N дискам массива с возможностью одновременного считывания с них информации,т.к. данные передаются параллельно, это архитектурное решение называется массивом с параллельным доступом.
2Redundant Arrays of Independent Disks
Концепция иерархической системы хранения(HSM1)-совокупность всех накопителей в информационной системе превращается в единое виртуальное хранилище информации, прикладные программы, всегда имеют доступ к данным, независимо от того, где они находятся: либо в дисковой файловой системе, либо на носителях библиотеки.
1Hierarchical Storage Management
Концепция Nearline – технология хранения информации, извлекаемой по запросам информационной системы в автоматическом режиме.

## Slide 7
Сервер
Клиенты
Ленточная библиотека
RAID
АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Сервер -SGI Origin 200 включает 2 микропроцессора R10000 с тактовой частотой 180 МГц и внешним кэшем емкостью по 1 Мбайт, работающим на частоте микропроцессора
RAID-массив - общий объем 800 Гбайт, для обеспечения высокой пропускной способности дисковая подсистема подсоединена к серверу через интерфейс Fibre Channel
Автоматизированная ленточная библиотека -
на начальном этапе обеспечивается физическое пространство объемом 3,5 Тбайт