## Slide 1: Семинар ИКИ РАН Механика, Управление и Информатика
Секция
«Математическое моделирование»
Ноздрин Дмитрий, аспирант 2 г.о.
МИЭМ НИУ ВШЭ
01.10.2014

## Slide 2: Тема доклада:
«Алгоритм управления распределением потоков мощностей в замкнутой энергосистеме электросети»

## Slide 3: Условия задачи оптимизации в электросетях
Система отвечает уравнениям баланса (входящий в узел поток равен исходящему потоку). В случае рассмотрения не узлов, а целиком электросетей, мощность потребления не превышает мощность генераторов (без учета динамических толчков системы).
Каждая линия электропередачи может быть, как однонаправленной (ток течет от установленного начала линии к концу), так и реверсивной (ток может протекать в любом направлении)
В общем случае, в узлах системы может происходить поступление электрического тока в систему, даже если это не тупиковая ветвь (например, установлены аккумуляторные батареи или промежуточная котельная). Для простоты рассмотрения данные источники рассматриваются как установленные на ребре с «нулевой» ценой передачи электроэнергии.
Линии электропередач обладают определенной пропускной способностью (допустимой нагрузкой, максимальным значением силы тока).
Возможно задание точек с фиксированными значениями потока (границы автономных сетей).

## Slide 4: Постановка задачи
Уравнение баланса системы:
Целевая функция:
i и j - вершины входящих в расчетный узел ребер,
j и k - вершины ребер, выходящих из расчетного узла;
p - величина потока (мощности) на входах входящих в рассчитываемый узел
линий (в левой части формулы) и выходящих из рассчитываемого узла линий(в правой части формулы);
g - потребление или распределение на входящих линиях;
f – известный приток или распределение на самом узле.
c – стоимость передачи единицы мощности по участку i-j;
Стандартный вид задачи линейного программирования:
, целевая функция:
В матричном виде: ,

## Slide 5: Переход к системе индексов из одного знака
Переход к системе нумерации с одним индексом посредством отображения T.
Модифицированная матрица смежности М:
, где
где i,j = 1,2,…,m; l = 1,2,…,n;
С учетом перенумерации задача может быть записана следующим образом:
Учитывая, что T - биекция, условие можно записать так:

## Slide 6: Формулировка матриц симплекс-метода
Для решения задачи линейного программирования составляется матрица A, вектор ограничений b, и вектор с коэффициентами линейной формы c.
, где - гипербинарная величина. , если
, если
0, иначе
Чтобы задать вектор инициализируем его значением
Из компонент равных l вычтем
Аналогично строится вектор
Если значение в ячейке равно l, то
Чтобы перейти от изначально уравнения, зададим ,
Новая матрица условий и вектор приобретают вид:
;
Чтобы найти минимум F(x) ищем максимум функции произведя замену

## Slide 7: Учет требований контрактов и максимального тока
Требование удовлетворения контрактов означает, что полностью должны удовлетворяться условия распределения на линии, и поток должен оставаться в конце линии неотрицательным.
Используя описанное выше соответствие индексов T:
;
В матричном виде:
Ограничения мощности(тока) на линиях:
; ; ; q;
Финальные матрица и вектора для симплекс-метода:
;

## Slide 8: Реверсивные линии
В случае реверсивных линий без потребления:
Реверсивную линию можно моделировать как две линии: -
В случае потребления на реверсивных линиях:
– число реверсивных линий в системе
Для каждой реверсивной линии добавляется фиктивная вершина k:
k = k(ij), k = m+1, … , m+M, где m – число узлов в сети
После чего линия ij заменяется на две линии ik и jk. Будем считать, что потребление на линии переходи в потребление на узле k.
Также новые линии будем моделировать каждую как две. Используем важное допущение, что новый узел находится посередине линии.

## Slide 9: Алгоритм вычислений для реверсивных линии
Расширяем матрицу смежности M включая новые линии.
Проводим новую сквозную нумерацию для линий, общее число которых теперь n + 3*M. Обозначим новый номер r = 1,..., n + 3*M
Таким образом, задается новая биекция:
Вектор для старых координат, для новых – вычислен ранее.
Вектор для старых координат, для новых берет
Вектор для стары координат, у новых нет потребления g = 0, т.к. мы перенесли потребление в фиктивные узлы.
Результатом является новая постановка задачи в нужном виде.
Решение принимает вид:
, n+3*M

## Slide 10: Заключение
Задача оптимизации перетоков в электросети сведена к задаче, решаемой симплекс-методом
Хорошая применимость из-за характерных особенностей построения энергосетей
Метод позволяет при введении дополнительных признаков (технически возможная пропускная способность, реверсивные линии) автоматически переформулировать новую задачу для постановки в стандартном виде, например симплекс-методом, и находить решение спектра поставленных задач.
Возможность учета потерь на линии, различных элементов сетей систем снабжения. Адаптируемость к различным видам энергетических сетей.

## Slide 11: Спасибо за внимание!